Ogłoszenie nr 510095287-N-2020 z dnia 02-06-2020 r.

Gmina Kozielice: Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pt. „Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń” nr RPZP.09.03.00-32-0038/18-00, Oś Priorytetowa RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna, Działanie RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Cel Tematyczny 09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Priorytet Inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020 Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 530096-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kozielice, Krajowy numer identyfikacyjny 00054158100000,

Kozielice  73, 74-204  Kozielice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 5630377 w. 36, 5630371, e-mail sekretariat@kozielice.pl, faks 091 5630365.
Adres strony internetowej (url): www.kozielice.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.kozielice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa ścieżki rowerowej na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno Użytkowego załączonego od niniejszej specyfikacji. Projektowana droga rowerowa charakteryzować się będzie następującymi parametrami: a) klasa techniczna drogi: droga rowerowa; b) całkowita długość drogi: ok. 11.25 km. c) prędkość projektowa: Vp=30 km/h, d) konstrukcja nawierzchni jezdni : bitumiczna; e) szerokość jezdni : 2,50 m (lokalnie dopuszcza się 2,0 m); f) szerokość pobocza : min. 0,50 m każde; g) pochylenie niwelety jezdni : max 6 %; h) odwodnienie : powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne; i) stopień trudności trasy : łatwa, dla wszystkich rowerzystów i rodzin z dziećmi. Nawierzchnię drogi rowerowej przewiduje się wykonać z mieszanki mineralno – asfaltowej. Projektowane warstwy konstrukcyjne należy posadowić na podłożu zakwalifikowanym do grupy nośności podłoża G1 (odpornym na działanie mrozu) i charakteryzującym się nośnością wyrażoną poprzez wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 80 Mpa. W przypadku gdy podłoże gruntowe nie będzie można doprowadzić do w/w parametrów to należy przewidzieć jego wzmocnienie. Na odcinku szlakowym przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 (WT-2 2014) 5 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C50/30 (WT-4 2010) 15 cm – niewysadzinowe podłoże doprowadzone do nośności E2 ≥ 80 MPa, grubości warstwy wzmacniającej podłoże (warstwy ulepszonego podłoża, warstwy mrozoochronnej) należy dobrać w zależności od grupy nośności podłoża i głębokości przemarzania. W ciągu planowanej drogi rowerowej przewiduje się lokalizację 3 punktów (miejsc) obsługi rowerzystów (zwanych w skrócie MOR). Miejsca te przewiduje się zagospodarować w następujący sposób (dotyczy każdego MOR): - wyrównanie i utwardzenie terenu na powierzchnic ok. 250 – 300 m2 mieszanką niezwiązaną 0/31,5 grubości 15 cm, - ustawienie min. Dwóch lamp hybrydowych (panel słoneczny wraz z niewielkim wiatrakiem) o wysokości słupa min. 5,0 m i źródle światła LED min. 20 W (min. 2200 lm), - ustawienie drewnianej altany / wiaty odpoczynkowej wraz z drewnianą podłogą, stołem, i ławkami (min. 2 szt.) w środku o powierzchni min. 20 m2 i wysokości min. 3,0 m, - ustawienie min. 2 szt. stojaków drewnianych dla rowerów, każdy wyposażony w 5 stanowisk, - ustawienie kamiennego miejsca na ognisko wraz z rusztem na wysięgniku,- ustawienie min. dwóch stołów piknikowych (wraz z ławkami), - ustawienie min. czterech ławek wolnostojących, - ustawienie min. dwóch drewnianych koszy na śmieci,- ustawienie samoobsługowej stacji naprawy rowerów, - ustawienie drewnianej tablicy informacyjnej o wymiarach 200 x 150 cm zawierającej informacje o miejscowości w sąsiedztwie której zlokalizowany jest MOR ( dane liczbowe, historyczne, zdjęcie aktualne i historyczne etc), - ustawienie drewnianej tablicy informacyjnej o wymiarach 135 x 100 cm zawierającej informację o lokalizacji miejsca w odniesieniu do całej drogi rowerowej (z oznaczeniami miejscowości i odległościami od nich, miejsc charakterystycznych i widokowych etc), - wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zadaszonym punktem czerpania wody (np. w formie zdroju wodnego), - zagospodarowanie terenu w postaci roślin i krzewów ozdobnych. Opisane rozwiązania są odpowiedzą na potrzeby mieszkańców obszarów zdegradowanych i przyczynią się do zagospodarowania terenów pokolejowych na potrzeby rekreacyjne i edukacyjne. Projektowana ścieżka będzie nie tylko pełnić funkcję rekreacyjną ale także edukacyjną poprzez zamontowane tablice informacyjne. Ponadto ścieżka będzie służyć mieszkańcom w celu przemieszczenia się do miejsc pracy. Projektowana ścieżka jako rewitalizacja szlaku komunikacyjnego na nieczynnym torowisku kolejowym ( przeznaczonej również dla pieszych ) na odcinku granica gminy Kozielice - Siemczyn - Trzebórz - Tetyń.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45220000-5

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45231000-5, 71320000-7, 45111200-0, 45112100-6, 45112730-1, 45221100-3, 45232452-5, 45233120-6, 45233140-2, 45233162-2, 45233220-7, 45233222-1, 45233290-8, 45236000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg ograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów : nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2020 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 4862517.29 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 6 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo - Handlowy Zofia Kurzymska Email wykonawcy: zhukrzenien@interoa.pl Adres pocztowy: Krzemień 38 Kod pocztowy: 73-130 Miejscowość: Dobrzany Kraj/woj.: zachodniopomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 4862517.29 Oferta z najniższą ceną/kosztem 4862517.29 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6886334.33 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: