UCHWAŁA  NR XV/130/04

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 23 września 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Rokity - gminy Kozielice,

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy uchwala co następuje:

Rozdział 1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1.  1. Zgodnie z uchwałą Nr VIII/66/03 Rady Gminy Kozielice  z dnia

23 października 2003 roku, oraz  zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, uchwalonym uchwałą

Nr XXV/261/2001 r. Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2001 r  zmienionym uchwałą  Nr XV/125/04    z dnia 23 września 2004 r.   uchwala się miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Rokity - gmina Kozielice.

2. Plan obejmuje obszar położony  w obrębie Rokity, oznaczony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, o łącznej powierzchni 164,9 ha.

3. Przedmiotem planu jest lokalizacja siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.

4. Integralną częścią uchwały jest

- rysunek planu w skali 1 : 5 000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej

uchwały.

2)  wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Kozielice” dla terenu objętego planem – załącznik nr 2.

- rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury oraz zasady ich finansowania - załączniki nr 3,

4)  rozstrzygnięcie uwag do projektu planu – załącznik nr 4.

§ 2.  1. Ustalenia zawarte w tekście uchwały obejmują:

1) teren lokalizacji siłowni wiatrowych i upraw polowych , oznaczony na

rysunku planu symbolem E/RP,

2) tereny upraw polowych objęte zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku

planu symbolem RP,

3) teren upraw polowych, oznaczone na rysunku planu symbolem R,

4) tereny komunikacji publicznej -  istniejąca droga wojewódzka, oznaczona na

rysunku planu symbolem KDW.

2.Tereny objęte planem do chwili ich zagospodarowania zgodnie z

projektowaną funkcją mogą pełnić dotychczasową funkcję.

3. Dla istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej znajdujących się

na terenie planu należy zapewnić dostęp (na zasadach służebności),

lub przebudować kolizyjne odcinki.

Rozdział  2

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3. Ustalenia funkcjonalno – przestrzenne.

1. Wyznacza się teren na  lokalizację siłowni wiatrowych wraz z drogami i niezbędną infrastrukturą techniczną, w  obrębie terenów rolnych, oznaczony na rysunku planu symbolem E /RP – dla którego ustala się:

- lokalizację do dwóch siłowni wiatrowych o mocy od  1,5 MW do 3 MW

o łącznej mocy 6 MW,

2) pozostały teren, z wyjątkiem powierzchni zajmowanych pod konstrukcje

wiatrowe będzie użytkowany rolniczo,

3) maksymalna  wysokość całości konstrukcji wieży (masztu) do 160 m od

poziomu terenu, a  wraz ze śmigłem w jego górnym położeniu – do 206 m,

4) odległość pomiędzy wieżami wiatrowymi – minimum 350 m

5) zachować minimalne odległości lokalizacji siłowni wiatrowych od:

a) granicy administracyjnej gminy 500 m

- b) zabudowy przeznaczona na stały pobyt ludzi  – 400 m.

- c) cennych obszarów przyrodniczych chronionych - 100  m,

- d) drogi wojewódzkiej - 150 m,

e) w przypadku rezygnacji z budowy siłowni wiatrowej na terenie obrębów

- sąsiednich – 400 m od granicy opracowania.

6)  elektrownie wiatrowe  - fabrycznie nowe - należy umieszczać na konstrukcjach

o ujednoliconej kolorystyce  (kolor jasny, pastelowy nie kontrastujący

z otoczeniem). Powierzchnia obiektu matowa, o ujednoliconym typie i

kolorystyce elektrowni w obszarze całej farmy.

- zakaz umieszczenia reklam na konstrukcjach wiatraków za wyjątkiem

symbolu producenta  .

- konstrukcja wież winna posiadać zabezpieczenia odgromowe,  zabezpieczenie  przed emisją fal elektromagnetycznych i porażeniem  prądem elektrycznym,

9) oświetlenie wież nie powinno powodować nadmiernego  podświetlenia tła

zmniejszającego zasięg światła znaków nawigacyjnych oraz nie może

przypominać znaków nawigacyjnych,

10) posadowienie obiektów wymaga wykonania dokumentacji geologiczno -

inżynierskich,

11) dopuszcza się wykorzystanie terenów pod budowę tymczasowych placów i

dróg montażowych. Na czas wykonywania robót montażowych

zabezpieczyć prawidłowo prowadzoną gospodarkę wodno-ściekową.

Po zakończeniu robót należy przywrócić rolnicze wykorzystanie terenów.

2. Wyznacza się tereny upraw polowych oznaczone na rysunku planu symbolem

RP – dla których ustala się:

- zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu, wraz z istniejącą na

terenie linią energetyczną SN – 15 kV.

- zakaz realizacji wież wiatrowych oraz innych obiektów  kubaturowych

przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się tymczasowe montażowe

dojazdy na tereny elektrowni wiatrowych.

3. Wyznacza się tereny upraw polowych do zachowania w dotychczasowym

użytkowaniu, oznaczone na rysunku planu symbolem R.

§ 4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska.

- Ustala się dla terenu planu:

- siłownie wiatrowe lokalizować poza  cennymi obszarami  przyrodniczymi i ich strefami ochronnymi oraz na terenach o najniższych klasach bonitacyjnych gruntu.

- w przypadku nie eksploatowania  wiatraków przez okres powyżej jednego   roku wieże wiatrowe należy usunąć i przywrócić rolniczą  funkcję terenu,

- zachować zadrzewienia występujące wzdłuż dróg dojazdowych do pól,

- zakaz nasadzeń zielenią wysoką otoczenia siłowni wiatrowych (podkreśla

gabaryty siłowni),

- obiekty techniczne kubaturowe (przekaźniki energii) towarzyszące siłowniom sytuować w bezpośrednim sąsiedztwie wiatraków,

- gospodarkę rolną należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących środków zaradczych, określonych przepisami odrębnymi.

2. Zobowiązuje się inwestora w pierwszych 5 lat eksploatacji siłowni wiatrowych do prowadzenia monitoringu skutków oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze a w szczególności na migrujące zwierzęta i ostoje ich bytowania.

W przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania inwestycji na  środowisko przyrodnicze, należy na koszt inwestora podjąć działania  ratunkowe w celu usunięcia zagrożeń – zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Inwestycje (instalacje) wymagają sporządzenia raportu oddziaływania na

środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Na terenie planu występują stanowiska archeologiczne objęte granicą

strefy „WII” i „WIII” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Ustala się dla terenów objętych strefami archeologicznymi:

1) uzgodnienie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych

i innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska

archeologicznego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

2) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie

interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora.

Właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do

zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o podjęciu działań

inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi z

wyprzedzeniem  minimum: trzy miesiące dla strefy „WII” i dwa tygodnie dla

strefy  „WIII”,   celem przeprowadzenia wyprzedzających badań

archeologicznych. Badania  archeologiczne mają charakter sezonowy w

okresie od maja do października.

3) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się

od uzyskania stosownego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków.

§ 5.Ustalenia w zakresie komunikacji.

1.Oznacza się na rysunku planu istniejącą drogę wojewódzką  nr 122 symbolem KDW o szerokości w liniach rozgraniczających 25,0 m.

2. Ustala się dla terenu objętego planem:

- dojazd do siłowni wiatrowych drogą wojewódzką i dalej drogami

dojazdowymi do pól,

2) montażowe tymczasowe drogi dojazdowe do siłowni  wiatrowych

o szerokości. 5,0 m w liniach rozgraniczających.

§ 6. Ustalenia w zakresie inżynierii.

1. Elektrownie wiatrowe będą pracowały bez obsługi stałej. Obiekty nie wymagają  doprowadzenia wody ani odprowadzenie ścieków.

2. W zakresie regulacji stosunków wodnych ustala się:

- wykonać badania geologiczno – inżynieryjne, oraz wykonać pełną

inwentaryzację szczegółową układów melioracyjnych.

- zachować istniejące tereny zmeliorowane. W przypadku kolizji z

projektowanymi wiatrakami dopuszcza się przebudowę istniejących systemów melioracyjnych na koszt inwestora.

3. W zakresie elektroenergetyki ustala się:

- zachowuje się istniejącą na terenie planu linię elektroenergetyczną SN–15 kV.   Możliwość przebudowy na koszt inwestora.

- energia  elektryczna wytwarzana w siłowniach wiatrowych będzie przesyłana liniami kablowymi SN  do projektowanej stacji elektroenergetycznej kontenerowej WN/SN, zlokalizowanej w obrębie Kozielice (oznaczonej symbolem E3) – poza obszarem opracowania,

- projektowane sieci infrastruktury technicznej zaleca się prowadzić w liniach rozgraniczenia dróg. Dopuszcza się połączenie siłowni wiatrowych liniami kablowymi poza drogami.

Rozdział 3

USTALENIA KOŃCOWE

§ 7. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych, pochodzenia mineralnego

nie stanowiących zwartego kompleksu na cele nierolnicze o łącznej powierzchni 0,3625  ha , w tym:

1. 0,3125   ha gruntów ornych klasy R IIIa

2. 0,0500  ha gruntów ornych klasy R IIIb

§ 8.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości

20 %.

§ 9.   Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Kozielice.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Robert Sójka