Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Siemczyn, gmina Kozielice

Uchwała Nr IX / 54 / 2007 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 październik 2007 r.

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 120 poz. 2227 z dnia 12 grudnia 2007 r.)

# KOZIELICE  październik 2007

Uchwała nr IX / 54 / 07
Rady Gminy Kozielice 
z dnia 23 października 2007 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Siemczyn , gmina Kozielice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113.poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. nr 6 poz. 41, nr 141 poz. 1492, z 2005 r. nr 113 poz. 954, nr 130 poz. 1087, z 2006 r. nr 45 poz. 319, nr 225 poz. 1635) Rady Gminy Kozielice ustala co następuje:

Rozdział 1

Przepisy wstępne

§ 1. 1.Zgodnie z uchwałą Nr XIV/116/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2004 r. oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice uchwalonego uchwałą nr XXV/261/2001 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2001r., zmienionego uchwałą nr XV/125/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2004 r. oraz uchwałą nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 lipca 2005 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Siemczyn, gmina Kozielice, zwany dalej planem.

2. Uchwała obowiązuje na obszarze, o powierzchni 16,90 ha w obrębie geodezyjnym Siemczyn, w granicach oznaczonych na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (mapa w skali 1: 1000).

3. Załączniki stanowiące integralną część uchwały:

1) załącznik nr 1, będący graficzną częścią planu sporządzoną na mapie w skali 1: 1000 – zwany dalej rysunkiem planu,

2) załącznik nr 2 rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

3) załącznik nr 3 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania,

4) załącznik nr 4 – wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice.

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod funkcję mieszkaniowa, przemysłową, usługową oraz funkcja rolnicza.

§ 2.1. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu :

- obszar planu podzielono na 16 jednostek elementarnych rozdzielonych liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu;

- dla obszaru całego planu w rozdziale 2 wprowadzono ustalenia ogólne dotyczące wszystkich jednostek elementarnych, o ile nie wskazano inaczej;

- dla poszczególnych jednostek elementarnych sformułowano ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3;

2. Ustala się następujące zasady konstrukcji rysunku planu – załącznika graficznego: każdy teren elementarny oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000 oraz w tekście planu identyfikatorem cyfrowo – literowym (symbol terenu); liczba oznacza kolejny numer terenu lub drogi, symbol literowy oznacza główną funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi.

3. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują tereny oznaczone na rysunkach planu następującymi symbolami:

MW– tereny zabudowy wielorodzinnej;

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

ZD – teren ogrodów działkowych

P/U – teren obiektów produkcyjnych składów, magazynów i usług

US - teren boisk i urządzeń sportowych

IT – teren infrastruktury technicznej

ZP – tereny zieleni urządzonej;

R – tereny rolnicze;

KDZ – teren drogi publicznej klasy zbiorczej

KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej

KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej

KDW – teren drogi wewnętrznej

4. Ustala się następujący układ formalny, zawartych w § 8 ustaleń szczegółowych dla jednostek elementarnych:

1) powierzchnia terenu,

2) przeznaczenie terenu,

3) kompozycja i typ zabudowy,

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

5) zasady , warunki scalania i podziału nieruchomości,

6) zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej,

7) ustalenia komunikacyjne,

8) ustalenia inżynieryjne.

§3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć zabudowa w kierunku granicy jednostki elementarnej; dopuszcza się utrzymanie, użytkowanie i remonty istniejących budynków zlokalizowanych poza tą linią, chyba że wyraźnie nakazano ich likwidację,

2) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, na której winny być ustawione elewacje frontowe budynków;

3) jednostce elementarnej – należy przez to rozumieć ciągły przestrzennie teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym, jednorodny pod względem przeznaczenia i zasad zagospodarowania, na którym plan wprowadza jednolite ustalenia,

4) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym łączna powierzchnia prześwitów (otworów) powinna wynosić co najmniej 50 % powierzchni części ogrodzenia między słupami.

5) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć pionowy wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do na najwyżej położonej krawędzi dachu, a w przypadku stosowania dachów płaskich – do najwyższego punktu przekrycia dachu,

Rozdział 2

Przepisy ogólne

§ 4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

1. Dla oznaczonej na rysunku planu, części obszaru 7 P/U ustala się strefę ochrony zachowanych elementów dawnego założenia folwarcznego; w strefie tej ustala się:

1) ochronę i rewaloryzację założenia parkowego, znajdującego się pomiędzy budynkiem rządcy i drogą, a w szczególności:

a) wprowadzenie nasadzeń i elementów małej architektury według specjalistycznego planu zagospodarowania terenu

b) zakaz umieszczania nośników reklamowych, oraz innych obiektów dysharmonizujących krajobraz; dopuszcza się utrzymanie słupów energetycznych i telefonicznych wraz z liniami napowietrznymi,

c) zakaz wycinki starodrzewia.

2) znajdujący się w strefie były budynek rządcy, oznaczony na rysunku planu, obejmuje się ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń planu miejscowego.

a) w budynku obowiązuje zakaz zmiany:

- geometrii i formy pokrycia dachu, - bryły budynku, wysokości i szerokość elewacji, powierzchni zabudowy i wysokości kalenicy

- kompozycji elewacji wraz z detalem jej wystroju, kształtu otworów okiennych i drzwiowych oraz podziałów otworów okiennych,

b) w budynku dopuszcza się:

- umieszczenie lukarn i okien połaciowych w pionowej osi okien niższych kondygnacji, na długości do 40% szerokości połaci dachowej

- wymianę pokrycia dachu na nawiązującą fakturą i kolorem do pokrycia historycznego

- ocieplenie elewacji od zewnątrz z nakazem odtworzenia detalu architektonicznego elewacji i pokrycia ocieplania klinkierem.

2. Oznaczona na rysunku planu część obszaru 7 P/U ustanawia się strefę W.III. ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa W.III. obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. W strefie tej obowiązuje:

# 1) planowanie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi w porozumieniu z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków.

# 2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętych realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków,

§ 5. Powiązanie zewnętrzne układu komunikacyjnego odbywa się

1) w kierunku zachodnim poprzez kontynuację, przebiegającej przez obszar planu, drogi powiatowej nr 1554Z do Mielna Pyrzyckiego,

2) w kierunku północnym poprzez kontynuację, przebiegającej przez obszar planu, drogi powiatowej nr 1554Z przez Kozielice do drogi wojewódzkiej nr 122,

3) w kierunku wschodnim drogą gminną oznaczoną symbolem 3 KDL do miejscowości Przydarłów i Trzebórz.

§ 6. W zakresie obsługi w infrastrukturę techniczną w poszczególnych branżach wprowadza się następujące ustalenia:

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- zaopatrzenie z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, zasilanej ze stacji wodociągowej zlokalizowanej w Siemczynie przy zachodniej granicy terenu 7 P/U, poza granicą planu

2)	ustala się parametry rozbudowywanych i nowoprojektowanych sieci – Ø 80 ( 160 mm w tym:

a) z ujęcia wody do skrzyżowania dróg 01 KDZ i 02 KDL w drodze 1 KDZ rozbudowa do średnicy Ø 160.

b) od skrzyżowania dróg 01 KDZ i 02 KDL w kierunku Kozielic, przez tereny: 3MN 04 KDW 1 MW, budowa wodociągu o średnicy Ø 110; inwestycje prowadzić bezpośrednio przy granicy pasa drogi powiatowej;

c) od skrzyżowania dróg 01 KDZ i 02 KDL w drodze KDL w kierunku Przydarłowa budowa wodociągu o średnicy Ø 160

d) w drodze 03 KDW budowa wodociągu Ø 80- 100.

3) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z hydrantów ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej,

4) zaopatrzenie w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych realizować zgodnie z przepisami odrębnymi,

2. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

1) odprowadzenie ścieków do istniejącej i projektowanej kanalizacji sanitarnej, poprzez przepompownie ścieków znajdującą się na terenie oznaczonym symbolem 11 IT do oczyszczalni w miejscowości Kozielice, znajdującej się poza obszarem objętym granicami planu,

2) parametry nowoprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – Ø 200 mm,

3) parametry kanalizacji tłocznej:

a) w drodze 01 KDZ - z kierunku Mielna Pyrzyckiego do przepompowni - Ø 75 mm

b) istniejąca kanalizacja tłoczna Ø 90 z przepompowni na terenie 11 IT przebiegająca w kierunku wschodnim i dalej w kierunku Kozielic (przez teren 10 P/U i 04 KDD), do przebudowy do średnicy Ø 160;

4) istniejące sieci kanalizacyjne zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolami (1MW, 2 ZD, 3-5 MN, 9 ZI; 10 P/U) do przełożenia w pas drogi powiatowej nr 1554Z oznaczonej symbolem KDZ, do czasu realizacji inwestycji dopuszcza się odprowadzanie ścieków na zasadach dotychczasowych

3. W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:

1) dopuszcza się powierzchniowe odwodnienie dróg i ulic oraz  lokalizację odstojnika lub studni chłonnej w miejscu gromadzenia się nadmiaru wody,

2) istniejące sieci kanalizacji deszczowej do zachowania i przebudowy, w parametrach 
od ( 200 ( 400 mm prowadzonych w liniach rozgraniczających dróg,

3) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych na własny teren, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

4. W zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów ustala się wstępną segregację odpadów stałych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz zgodnie z przyjętym w gminie systemem gospodarki odpadami.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie obszaru opracowania z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

2) projektowaną na terenie 10 IT stację transformatorową15/0,4 kV zasilić linią średniego napięcia – 15 kV, z linii SN Siemczyn – Mielno Pyrzyckie, znajdującej się poza granicami planu,

3) dla istniejącej stacji transformatorowych dopuszcza się przebudowę i dostosowanie do potrzeb nowoprojektowanej zabudowy,

4) odcinki istniejących linii napowietrznych, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu – do przebudowy i skablowania,

5) planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia – 0,4 kV,

6) budowa oświetlenia ulicznego we wszystkich ciągach komunikacyjnych.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) docelowo zasilanie obiektów na obszarze opracowania gazem przewodowym średniego ciśnienia, po doprowadzeniu gazu do miejscowości,

2) istniejące i planowane obiekty zasilić projektowaną rozdzielczą siecią średniego ciśnienia – 
( 32 ÷125 mm,

3) przyłączanie odbiorców za pośrednictwem domowych węzłów redukcyjnych na ciśnienie użytkowe,

4) dopuszcza się w przypadkach indywidualnych stosowanie gazu bezprzewodowego,

5) projektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg i ulic oraz w projektowanych pasach technicznych;

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii – paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna, inne,

2) sukcesywne zastępowanie paliw stałych w istniejących obiektach paliwami ekologicznymi.

8. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się:

1) obsługę telekomunikacyjną obiektów na obszarze opracowania przez istniejącą centralę telefoniczną w Kozielicach

2) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu obsługi,

3) dla obiektów nowoprojektowanych sieć abonencką wykonać jako sieć kablową w kanalizacji teletechnicznej, prowadzonej w liniach rozgraniczenia dróg,

4) odcinki istniejących linii napowietrznych, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu – do przebudowy i skablowania.

§ 7.1. Za obszary przestrzeni publicznej uznaje się tereny:

- Dróg publiczny i wewnętrznych oznaczonych symbolami KDZ,KDL, KDD i KDW

- Teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP

- Ogrodzenia działek leżących na granicach terenów wymienionych w pkt. 1,2,3

2. Zasady kształtowania obszarów przestrzeni publicznej zawarte są ustaleniach szczegółowych, w rozdziale 3

§ 8. 1. Na obszarze planu, ustala się wyłącznie zorganizowany sposób gromadzenia i usuwania odpadów, odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę, i energię elektryczną.

2. Na obszarze planu, na terenach dotychczas nie zainwestowanych w przypadku przystąpienia do prac budowlanych nakazuje się zdjęć warstwę ornopróchniczną i wykorzystać ją do celów rolniczych.

3. Kąt położenia nowowydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego winien mieścić się w przedziale 85-95°, chyba że inny kąt wynika z rysunku planu.

4. Teren planu objąć zasięgiem akustycznym systemu alarmowania o zagrożeniach zgodnie z wymogami obrony cywilnej określonymi w przepisach odrębnych.

5. Przy projektowaniu obiektów budowlanych należy zapewnić ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej określonymi w przepisach odrębnych.

## Rozdział 3

### Ustalenia szczegółowe

§ 9. Dla jednostek elementarnych wprowadza się następujące ustalenia

# Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 MW

| 1) | Powierzchnia | 0,57 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, budynki gospodarcze na zapleczu działek, obowiązująca linia zabudowy dla budynków mieszkalnych w odległości 11-16 m od granicy drogi powiatowej zgodnie z rysunkiem planu, oraz 3,5 do 5,0 m od drogi 04 KDW. |
| 4) | Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu | powierzchnia zabudowy do 25 % powierzchni działki, wysokość zabudowy: dla budynków mieszkalnych do 11,0 m dla budynków gospodarczych do 6.0 m dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci 25°÷ 40° lub płaskie, powierzchnia biologicznie czynna minimum 50 % powierzchni działki. |
| 5) | Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości | Parametry działki: powierzchnia – 1500 do 2500 m2 , szerokość frontu – od 20 do 35 m. |
| 6) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych o powierzchni do 1,5 m2 na działkę. |
| 7) | Ustalenia komunikacyjne | obsługa komunikacyjna terenu z drogi powiatowej parkowanie w granicach działek urządzić 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny, dopuszcza się adaptację budynków gospodarczych na garaże. |
| 8) | Ustalenia inżynieryjne | obsługa infrastrukturalna na zasadach obecnych; do czasu planowanego przełożenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebieg wodociągu przy granicy z drogą powiatową na zasadach służebności, zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 6. |

# Teren ogrodów działkowych - 2 ZD

| 1) | Powierzchnia | 0,43 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Teren ogrodów działkowych |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | Dopuszcza się lokalizację altan i obiektów gospodarczych |
| 4) | Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu | Powierzchnia obiektów budowlanych nie może przekraczać: a) 35 m2 powierzchni b) 5 m wysokości przy dachach stromych lub 4 m przy dachach płaskich. |
| 5) | Zasady i warunki podziału nieruchomości | Zakaz podziału terenu. Dopuszcza się wewnętrzny podział terenu na ogródki działkowe oraz infrastrukturę komunikacyjną. |
| 6) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | zakaz stosowania ogrodzeń betonowych. ogrodzenia ażurowe |
| 7) | Ustalenia komunikacyjne | a) parkowanie w granicach terenu ogrodów na wydzielonym parkingu usytuowanym przy drodze powiatowej, b) liczba miejsc postojowych 6-10 b) wjazd na teren z drogi powiatowej |
| 8) | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej | a) woda z własnego ujęcia – studni kopanej, b) możliwość doprowadzenia wody i energii elektrycznej przyłączami z terenu 10 MW. |

# Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– 3 MN

| 1) | Powierzchnia | 0,28 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obowiązująca linia zabudowy w odległości 12 m od granicy drogi 01 KDZ zgodnie z rysunkiem, obowiązująca linia zabudowy 6,0 m od drogi 03 KDW, dotyczy lokalizacji budynków mieszkalnych w przypadku wydzielenia nowych działek, nieprzekraczalna linia zabudowy od strony wschodniej 11 m od granicy działki. |
| 4) | Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu | powierzchnia zabudowy do 25 % powierzchni działki, wysokość zabudowy: dla budynków mieszkalnych do 9,0 m dla budynków gospodarczych do 5,0 m, dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 25-45°, w dachu dopuszczalne są zarówno połaciowe oka dachowe jak i lukarny kalenica równolegle do drogi 01 KDZ, powierzchnia biologicznie czynna minimum 50 % powierzchni działki. |
| 5) | Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości | zachować istniejący podział dopuszcza się podział na 4 działki, zgonie warunkiem rysunkiem planu, pod warunkiem poszerzenia ich o fragment działki nr 84 ujęty w liniach rozgraniczających teren oraz zachowaniu następujących parametrów nowopowstałych działek: Minimalna powierzchnia – 470 m2 , Minimalna szerokość frontu – od 22 m. |
| 6) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych. Dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych o powierzchni do 1,0 m2 na działkę. |
| 7) | Ustalenia komunikacyjne | dostęp do terenu z drogi powiatowej, parkowanie w granicach własnych; urządzić 1 miejsce postojowe na działkę |
| 8) | Ustalenia inżynieryjne | obsługa infrastrukturalna na zasadach obecnych; do czasu planowanego przełożenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przebieg wodociągu wzdłuż wschodniej granicy terenu przy granicy z drogą powiatową na zasadach służebności zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 6. |

# Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– 4 MN

| 1) | Powierzchnia | 0,16 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca obowiązująca linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogę 01 KDZ obowiązująca linia zabudowy 6,0 m od drogi 03 KDW, |
| 4) | Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu | powierzchnia zabudowy do 20 % powierzchni działki, wysokość zabudowy do 9,0 m dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci 38-45°, kalenica równolegle do drogi 01 KDZ, powierzchnia biologicznie czynna minimum 50 % powierzchni działki. |
| 5) | Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości | podział terenu na dwie działki zgodnie z rysunkiem planu minimalne parametry nowopowstałych działek: powierzchnia – 750 m2 , szerokość frontu – od 21 m. |
| 6) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych. Dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych o powierzchni do 1,0 m2 na działkę. |
| 7) | Ustalenia komunikacyjne | dostęp do terenu z drogi 03 KDW, parkowanie w granicach własnych; urządzić 1 miejsce postojowe na działkę. |
| 8) | Ustalenia inżynieryjne | zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 6, obsługa w infrastrukturę techniczną z drogi 03 KDW, istniejąca sieć kanalizacyjna i wodociągowa przebiegająca przez teren do zachowania do czasu jej przełożenia w drogę 01 KDZ. |

# Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– 5 MN

| 1) | Powierzchnia | 0,54 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca, obowiązująca linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogę 01 KDZ, obowiązująca linia zabudowy 6,0 m od drogi 03 KDW, za wyjątkiem działki położonej na zakręcie drogi dla której linię ta ustala się w odległości 7,0 m. |
| 4) | Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu | powierzchnia zabudowy do 20 % powierzchni działki, wysokość zabudowy do 9,0 m, dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci 38-45° kalenica prostopadle do drogi 03 KDW powierzchnia biologicznie czynna minimum 50 % powierzchni działki. |
| 5) | Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości | podział terenu na dwie działki zgodnie z rysunkiem planu minimalne parametry nowopowstałych działek: powierzchnia – 750 m2 , szerokość frontu – od 21 m, z zastrzeżeniem lit. c) dla działki położonej na zakręcie drogi 03KDW szerokość frontu ustala się na 14,5 m |
| 6) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych. Dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych o powierzchni do 1,0 m2 na działkę. |
| 7) | Ustalenia komunikacyjne | dostęp do terenu z drogi 03 KDW parkowanie w granicach własnych; urządzić 1 miejsce postojowe na działkę, |
| 8) | Ustalenia inżynieryjne | zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 6 obsługa w infrastrukturę techniczną z drogi 03 KDW Istniejąca sieć kanalizacyjna i wodociągowa przebiegająca przez teren do zachowania do czasu jej przełożenia w drogę 01 KDZ |

# Teren boisk i urządzeń sportowych – 6 US

| 1) | Powierzchnia | 0,22 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Teren boisk i urządzeń sportowych. |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | dopuszczalny budynek klubowo-socjalny z innymi funkcjami towarzyszącymi, nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5m od granic terenu. |
| 4) | Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu | wysokość zabudowy do 7,0 m, dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci 25°÷ 40°, powierzchnia biologicznie czynna minimum 40 % powierzchni działki. |
| 5) | Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości | Jedna działka. |
| 6) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | Nie występują obiekty i obszary chronione. |
| 7) | Ustalenia komunikacyjne | dostępność komunikacyjna z drogi 02 KDL parkowanie na zorganizowanym parkingu w granicach działki, dostępnym od strony drogi 02 KDL liczba miejsc parkingowych 10 |
| 8) | Ustalenia inżynieryjne | Zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 6 |

# Teren obiektów produkcyjnych składów, magazynów i usług –  7 P/U

| 1) | Powierzchnia | 5,95 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Teren obiektów produkcyjnych składów, magazynów i usług |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | zabudowa produkcyjna, magazynowa, usługowa, nieprzekraczalna linia zabudowy zmienna zgodnie z rysunkiem planu. |
| 4) | Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu | maksymalna wysokość zabudowy – 11 m maksymalna wysokość elewacji frontowej – 7 m dach wysoki, symetryczny o kącie nachylenia od 20° do 40°, nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna – 20 % powierzchni działki, |
| 5) | Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości | minimalna powierzchnia działki- 3000 m2, minimalna szerokość frontu działki - 30 m; |
| 6) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | a) na obszarze strefy ochronnej, oznaczonej na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust 1, b) na części obszaru występuje strefa ochrony archeologicznej W.III, obowiązują ustalenia zawarte w §4 c) budynek rządówki oznaczony na rysunku planu podlega ochronie zgodnie z ustaleniami zawartymi w §4 ust.2 c) na terenach placów manewrowych, przeładunkowych składowych wprowadzić zabezpieczenia przed przenikaniem szkodliwych substancji do wód i gruntu. d) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych o powierzchni do 2,5 m2 na działkę, z zastrzeżeniem § 4 ust.1 pkt 2. |
| 7) | Ustalenia komunikacyjne | Dostęp do terenu z dróg 01 KDZ i 02 KDL urządzić parking - 0,3 miejsca parkingowe na 1 zatrudnionego |
| 8) | Ustalenia inżynieryjne | Zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 6 Obsługa w infrastrukturę techniczną z dróg 01 KDZ i 02 KDL |

# Teren stacji transformatorowej –  8 E

| 1) | Powierzchnia | 0,005 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Teren istniejącej stacji transformatorowej 15/04 kV |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | Stacja transformatorowa 15/04 kV |
| 4) | Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu | Powierzchnia zabudowy do 90 % powierzchni terenu Wysokość zabudowy do 4 m Powierzchnia biologicznie czynna powyżej 5 % |
| 5) | Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości | Jedna działka wydzielona po liniach rozgraniczających teren |
| 6) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | Nie występują obiekty i obszary chronione |
| 7) | Ustalenia komunikacyjne | zakaz parkowania, dostęp do drogi powiatowej poprzez ustalenie służebności w działce lub działkach terenu 7 P/U |
| 8) | Ustalenia inżynieryjne | a) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 8, b) dopuszcza się rozbudowę stacji transformatorowej. |

# Teren zieleni urządzonej  9 ZP

| 1) | Powierzchnia | 0,14 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Teren zieleni urządzonej |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | 15 m pas zieleni |
| 4) | Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu | Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury |
| 5) | Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości | Jedna działka wydzielona po liniach rozgraniczających teren |
| 6) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | Na obszarze urządzić zwarty zespół zieleni wysokiej i średniej (drzewa, krzewy, żywopłoty) z przynajmniej 50 % udziałem zieleni zimozielonej |
| 7) | Ustalenia komunikacyjne | zakaz parkowania dostęp z drogi 01 KDZ |
| 8) | Ustalenia inżynieryjne | zasady obsługi w infrastrukturę techniczną wg § 8. istniejąca sieć kanalizacyjna i wodociągowa przebiegająca przez teren do zachowania do czasu jej przełożenia w drogę 01 KDZ. |

# Teren obiektów produkcyjnych składów, magazynów i usług – 10 P/U

| 1) | Powierzchnia | 3,67 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Teren obiektów produkcyjnych składów, magazynów i usług |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | zabudowa produkcyjna, magazynowa, usługowa nieprzekraczalne linie zabudowy: - w odległości 13,0 – 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę 01 KDZ zgodnie z rysunkiem planu - 10 m linii rozgraniczającej drogę od 04 KDD - od strony wschodniej prostopadle do drogi rozpoczynając 12 m od granicy terenu 9 ZP |
| 4) | Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu | maksymalna wysokość zabudowy – 11 m maksymalna wysokość elewacji frontowej – 7 m dach wysoki, symetryczny o kącie nachylenia od 20° do 40°, nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna – 20 % powierzchni działki, |
| 5) | Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości | minimalna powierzchnia działki- 3000 m2, minimalna szerokość frontu działki - 30 m; |
| 6) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | a) na terenach placów manewrowych, przeładunkowych, składowych wprowadzić zabezpieczenia przed przenikaniem szkodliwych substancji do wód i gruntu. b) ścieki technologiczne podczyścić c) na terenie byłej oczyszczalni ścieków przeprowadzić badania skażenia gruntów i w razie potrzeby przeprowadzić ich rekultywację. |
| 7) | Ustalenia komunikacyjne | dostęp do terenu z dróg 01 KDZ i 04 KDD urządzić parking - 0,3 miejsca parkingowe na 1 zatrudnionego |
| 8) | Ustalenia inżynieryjne | obsługa w infrastrukturę z drogi 01 KDZ i 04 KDD istniejąca sieć kanalizacyjna i wodociągowa przebiegająca przez teren do zachowania do czasu jej przełożenia w drogę 01 KDZ z zastrzeżeniem lit.c) przebiegająca z terenu 11 IT do drogi 04 KDD kanalizacja tłoczna do przebudowy |

# Teren infrastruktury technicznej  –  11 IT

| 1) | Powierzchnia | 0,08 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Teren infrastruktury technicznej |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | Obiekty budowlane obsługi infrastruktury technicznej: - przepompownia ścieków - stacja transformatorowa 15/04 kV - w zależności od potrzeb dopuszcza się lokalizację innych obiektów infrastruktury technicznej |
| 4) | Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu | Powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni terenu Wysokość zabudowy do 4 m Powierzchnia biologicznie czynna powyżej 20 % |
| 5) | Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości | Jedna działka wydzielona po liniach rozgraniczających teren |
| 6) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | Nie występują obiekty i obszary chronione |
| 7) | Ustalenia komunikacyjne | dostęp do terenu z drogi powiatowej 01 KDZ, parkowanie w granicach własnych; urządzić 3 miejsca parkingowe w tym jedno dla samochodu ciężarowego. |
| 8) | Ustalenia inżynieryjne | przepompownia do ścieków do przerzutu ścieków z południowej i środkowej części gminy do oczyszczalni w Kozielicach stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana z linii Siemczyn – Mielno Pyrzyckie |

| Teren rolniczy – 12 R |
| --- |
| 1) | Powierzchnia | 3,40 ha |
| 2) | Przeznaczenie terenów | Teren rolniczy. |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | Zakaz zabudowy. |
| 4) | Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości | dopuszcza się możliwość scaleń i wtórnych podziałów działek. minimalna powierzchnia działki - 5000 m2 |
| 5) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | Nie występują obiekty i obszary chronione. |
| 6) | Ustalenia komunikacyjne | Dostęp do terenu z drogi: 04 KDD |
| 7) | Ustalenia inżynieryjne | Brak obiektów infrastruktury technicznej |

13. Teren drogi powiatowej klasy zbiorczej – 01 KDZ

| 1) | Powierzchnia | 0,91 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Droga powiatowa klasy Z Nr 1554Z, |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | Zakaz zabudowy kubaturowej |
| 4) | Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości | Obszar scalić w jedną działkę w liniach rozgraniczających teren |
| 5) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | a) dopuszcza się nasadzenia bądź uzupełnienia drzew, z zachowaniem zasady jednorodności gatunku w granicach jednej drogi, |
| 6) | Ustalenia komunikacyjne | a) droga istniejąca, klasy zbiorczej b) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna od 21,0 do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, z rozszerzeniem maksymalnie do 42 m w rejonie skrzyżowania z drogą 03 KDL i przejazdu kolejowego c) jedna jezdni dwupasmowa. |
| 7) | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej | a) w liniach rozgraniczających drogi przebiegają istniejące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, b) projektowane są sieci : - kanalizacja sanitarna tłoczna Ø 70 po południowej stronie drogi z Mielna Pyrzyckiego do przepompowni ścieków na terenie 11 IT - kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 po północnej stronie drogi od skrzyżowania z drogą 02 KDL do przepompowni na terenie 11 IT |

14. Teren drogi gminnej klasy lokalnej – 02 KDL

| 1) | Powierzchnia | 0,20 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Droga gminna klasy L |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | Zakaz zabudowy kubaturowej |
| 4) | Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości | Zakaz podziału nieruchomości |
| 5) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | a) dopuszcza się nasadzenia bądź uzupełnienia drzew, z zachowaniem zasady jednorodności gatunku w granicach jednej drogi, |
| 6) | Ustalenia komunikacyjne | a) droga istniejąca klasy lokalnej b) szerokość w liniach rozgraniczających 13,0 m |
| 7) | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej | a) w liniach rozgraniczających drogi przebiegają istniejące sieci :linia telekomunikacyjna oraz wodociąg b) projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej Ø200, oraz wodociągu Ø 160 |

15. Teren drogi wewnętrznej  – 03 KDW

| 1) | Powierzchnia | 0,14 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Droga wewnętrzna |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | Zakaz zabudowy kubaturowej |
| 4) | zasady , warunki scalania i podziału nieruchomości | Jedna działka wydzielona po liniach rozgraniczających teren |
| 5) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | Zakaz lokalizacji nośników reklamowych |
| 6) | Ustalenia komunikacyjne | szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna od 8,0 do 13,0 z rozszerzeniem przy zjazdach na drogę publiczną, zgodnie z rysunkiem planu, |
| 7) | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej | W liniach rozgraniczających dopuszcza się pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej |

16. Teren drogi gminnej klasy dojazdowej – 04 KDD

| 1) | Powierzchnia | 0,20 ha |
| --- | --- | --- |
| 2) | Przeznaczenie terenu | Droga gminna klasy D |
| 3) | Kompozycja i typ zabudowy | Zakaz zabudowy kubaturowej |
| 4) | Zasady, warunki scalania i podziału nieruchomości | Zakaz podziału nieruchomości |
| 5) | Zasady ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz przestrzeni publicznej | a) dopuszcza się nasadzenia bądź uzupełnienia drzew, z zachowaniem zasady jednorodności gatunku w granicach jednej drogi, |
| 6) | Ustalenia komunikacyjne | a) klasa drogi dojazdowa b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zmienna 12- 17 zgodnie z rysunkiem planu |
| 7) | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej | a) w drodze rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej KT 90 , do rozbudowy do średnicy 160 b) dopuszcza się pełne uzbrojenie drogi w infrastrukturę techniczną |

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 10. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) 30 % dla terenów o symbolach 7 i 10 P/U z zastrzeżeniem pkt. 2.,

2) 0 % dla terenów będących własnością Gminy Kozielice,

3) 0 % dla terenów pozostałych.

§ 11. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej, pochodzenia mineralnego, na cele nierolnicze o łącznej powierzchni 11,62 ha, w tym 11,52 ha za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo znak GZ.tr.057-602-197/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.)

§ 12. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenu.

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący

Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

# Text boxes

### Gmina Kozielice

telefony: 	091/563 03 77, 091/563 03 71,091/561 11 31, faks 091/563 03 65

e-mail  sekretariat@ kozielice.pl